2002 U Value

U Value of Wall

| Element/Material | Conductivity (K) | Resistivity (1/K) | Thickness (m) | Resistance ( R ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ext. Surface R |  |  |  | 0.055 |  |
| Int. Surface R |  |  |  | 0.123 |  |
| Air Space |  |  |  | 0.180 |  |
| Block Int | 1.44 | 0.6944 | 0.1 | 0.069 |  |
| Block Ext | 1.44 | 0.6944 | 0.1 | 0.069 |  |
| Plaster Int | 0.46 | 2.1739 | 0.016 | 0.034 |  |
| Plaster Ext | 0.46 | 2.1739 | 0.019 | 0.041 |  |
|  |  |  | Total R | 0.572 |  |
|  |  | U Value | 1/Total R = | 1.748 | W/m² ºC |

R Value of Wall  =  0.57297

Required R Value=  1/0.45  =  2.2222

K Value of Expanded Polystyrene  =  0.033 , so 1/ K = 1/0.033 =  30.30

R to be achieved by Expanded Polystyrene =  2.2222  -  0.39297  =  1.65

R =  1/k  X  Thickness,    1.65  =  30.30  X  Thickness

Thickness  =  1.65 /30.30  =  0.055 m,  Answer 55 mm of Insulation required

Or

T/K = R ,

T/0.033 = 1.65,   cross multiply    T = 0.033 X 1.65 = 0.055m

Ans. = 55mm