(a)

Existing U Value  =  0.35 W/m² ºC, Existing R =  2.857        (1/0.35)

Required U Value  =   0.16 W/m² ºC, Required R =  6.25        (1/0.16)

6.25 minus 2.857 =   3.393,       R to be achieved using 1, Glass fibre quilt and

2, Urethane board

Part i,

| Element | k | 1/k | Thickness (m) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass fibre quilt | 0.04 | 25 | X | 3.393 |

25x  =  3.393,   x  =  3.393 /  25  =  0.135 m ,  Answer =  135mm of Quilt

Part  ii ,

| Element | k | 1/k | Thickness (m) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urethane board | 0.023 | 43.478 | X | 3.393 |

43.478x  =  3.393,  3.393  /  43.478  =  0.078 m ,  Answer  =  78mm of Board