U Value 2009

Part A

| U Value Table |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element/Material | Conductivity (K) | Resistivity (1/K) | Thickness (m) | Resistance ( R ) |  |
| Ext. Surface R |  |  |  | 0.048 |  |
| Int. Surface R |  |  |  | 0.122 |  |
| Cavity R |  |  |  | 0.17 |  |
| Block Int | 1.44 | 0.694444444 | 0.1 | 0.069 |  |
| Block Ext | 1.44 | 0.694444444 | 0.1 | 0.069 |  |
| Plaster Int | 0.43 | 2.325581395 | 0.015 | 0.03488 |  |
| Plaster Ext | 1.430 | 0.69930069 | 0.012 | 0.00839 |  |
| Insulation | 0.018 | 55.55555 | 0.1 | 5.5555 |  |
|  |  |  | Total R | 6.0777 |  |
|  |  | U Value | 1/Total R = | 0.1645 | W/m² ºC |

Part B

Cost of the Heat Loss Annually for;

- The New House at 5(a)

- A House with a U Value of 1.8 W/m² ºC

Number 1.

Heat Loss Formula = U value  X  area  X  Temp. Difference

0.1645 X 152 X 11 = 275.044 Watts ( Joules / Second)

Heating Period Per Anum,    60 x 60 x 11 x 7 x 41 = 11,365,200 seconds ( 3,157 hours)

Kilo Joules PA,   time(sec) x Watt/Joules  =  Kj     11,365,200 x 275.044  =  3125930 Kj

- 1000

Litres P.A ( note Calorific Value of 1 litre = 37350 Kj)

3125930     =   83.69 Litres  at a cost 65 cent a litre = €54.39

37350

Number 2

No.1                0.1645   =  54.39

1.8        =     X

0.1645 X    =   1.8  x  54.39

0.1645X      =    97.902

X  =  97.902             =     €595.14  cost per anum

0.1645

Part C