U Value 2012

Part A

| U Value Table |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element/Material | Conductivity (K) | Resistivity (1/K) | Thickness (m) | Resistance ( R ) |  |
| Int. Surface R |  |  |  | 0.104 |  |
| Sand/Cem. Screed |  | 0.71 | 0.060 | 0.0426 |  |
| Concrete slab | 0.160 | 6.25 | 0.100 | 0.625 |  |
| DPM | 0.250 | 4 | .00025 | 0.001 |  |
| Sand Blinding | 0.160 | 6.25 | .050 | 0.3125 |  |
| Hardcore | 1.33 | 0.75187 | .225 | 0.169 |  |
| Subsoil | 1.800 | 0.555 | .300 | 0.1666 |  |
|  |  |  | Total R | 1.4207 |  |
|  |  | U Value | 1/Total R = | 0.70387 |  |

Part B

Calculate the rate of heat loss

Area ( m² ) x  Temp. diff  x  u value  =   w/sec  or  Joules / sec

63  X  15  X  0.704  =  665.28 w/sec  or  Joules / sec

Use the Heating period    and    multiply by rate of heat loss

Heating period per annum

12  X  7  X  40 = 3,360

6o  x  6o  x  3,360   =  12,096,000  X 665.28 divided by 1000 to get Kw/KJ

=  8,047,226.88 Kj

1 litre of Oil   =  37,350 KJ

Therefore

8,047,226.88  divided by 37,350  =  no. of litre  =  215.45 Litres

@ 0.85 cent / Litre =  € 183.14c  = annual heating cost

Part C